ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА РОЗМІРОМ 2DIN З СЕНСОРНИМ 7'' TFT РК МОНІТОРОМ

MDD-7150

• Вбудована мультимедійна система розміром 2 DIN

• Широкоформатний сенсорний РК монітор розміром 7 ''

• Змінне багатобарвне підсвічування елементів управління

• Підтримка бездротового з'єднання

• Підтримувані формати:

- музика: MP3, WMA, AAC

- відео: AVI (XviD / DivX), MKV (H264), MOV, MP4

- фото: JPEG, BMP, GIF, PNG

• FM радіотюнер

• Роз'єм для підключення USB на передній панелі

• Роз'єм для карт пам'яті microSD на передній панелі

• Повнофункціональний пульт ДУ

• Двоканальний лінійний вихід RCA

• Додатковий аудіовхід на передній панелі

• Відеовхід для камери заднього виду

• Максимальна вихідна потужність 4 х 50 Вт

Запобіжні заходи	3

Установка	7

Під`єднання	8

Пульт ДУ	10

Основні операції	11

Основні неполадки та способи їх усунення	16

Технічні характеристики	17

Дякуємо Вам за купівлю автомобільної мультимедійної системи з цифровим 6.2 '' TFT РК сенсорним монітором MDD-7150.

Перед підключенням, експлуатацією та / або налаштуванням даного апарату для забезпечення безпеки ретельно вивчіть дану Інсрукцію з експлуатації.. Зберігайте Інструкцію  користувача для використання в майбутньому.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед початком підключення переконайтеся, що напруга в вашому автомобілі відповідає 14,4 постійного струму з мінусом  на корпусі.

- Вимкніть «-» клему акумулятора перед початком установки для зниження ймовірності пошкодження апарату і запобігання короткого замикання при підключенні.

- Переконайтеся, що під'єднання кольорових дротів зроблені відповідно до схеми. Неправильне під'єднання може вивести з ладу ресивер (привести до збоїв в роботі) або пошкодити електричну систему автомобіля.

- Переконайтеся, що мінусовій дріт, під'єднаний до колонок, підключений до негативних клем колонок. Ніколи не під'єднуйте «-» дріт колонок до корпусу автомобіля. Для забезпечення достатньої вентиляції приладу і зниження ризику загоряння не перекривайте вентиляційні отвори корпусу і область радіатора.

- Не допускається підключення дроту живлення магнітоли безпосередньо до аккумуляторной батареї, минаючи ключ запалювання, оскільки це призведе до прискореного розряду аккумулятора під час зупинки автомобіля.

- Після завершення приєднання і перед початком експлуатації пристрою (включаючи заміну акумулятора) за допомогою предмета з загостреним кінцем (наприклад, кулькова ручка) натисніть кнопку RESET розташовану на корпусі магнітоли для ініціалізації системи.

- Пристрій призначений для роботи

в ланцюгах зі з'єднанням негативного виведення акумуляторної батареї з металевими кузовом автомобіля (масса).

- Якщо програвач включений, не допускайте замикання між собою або на кузов автомобіля дротів динаміків. Це може стати причиною перевантаження підсилювача потужності і виходу його з ладу.

- Вимикайте пристрій, коли він не використовується. (Вимикайте ресивер від джерела живлення, якщо він не використовується тривалий час). Перед переміщенням  пристрою витягніть диск з вікна для завантаження диска.

- Не встановлюйте ресивер в наступних місцях:

- Де він може перешкоджати управлінню рульовим колесом або важелем переключення передачі, інакше це може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди;

- Де він може перешкоджати функціонуванню пристроїв захисту, наприклад, подушки безпеки, інакше це може стати причиною нещасного випадку зі смертельним наслідком;

- Де він загороджує видимість водієві.

- Під час керування автомобілем не намагайтеся управляти ресивером. Інакше це може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Якщо вам необхідно управляти пристроєм під час водіння, то не відривайте погляд від дороги або це може стати причиною дорожньо-транспортної події.

- Водієві заборонений перегляд зображення під час водіння. Перегляд відеопрограм водієм повинен виконуватися тільки після повної зупинки автомобіля в безпечному місці (на паркуванні).

- Якщо водій відволікає свою увагу на монітор пристрою під час водіння, то це може привести до втрати контролю над дорожньою ситуацією і в кінцевому підсумку стати причиною аварії.

Якщо ручне гальмо не активовано, на дисплеї почне блимати надпис PARKING  BRAKE, і перегляд зображення буде недоступний.

Дане попередження з'явиться тільки тоді коли дріт ручного гальма з'єднаний з вбудованою системою ручного гальма  автомобіля (див. Розділ Підключення).

- При прослуховуванні аудіопрограм в русі, встановлюйте такий рівень гучності, який не заважатиме чути все, що відбувається навколо автомобіля.

- Не виконуйте жодних дій з управління пристроєм під час руху автомобіля, якщо це відволікає водія  від управління.

- З метою зниження ризику загоряння пристрою або ураження електричним  струмом забороняється залишати програвач під дощем або в приміщенні з високим ступенем вологості.

- Не піддавайте прилад впливу різкої зміни температури. Це може стати причиною виникнення конденсату  всередині пристрою і привести до пошкодження приладу. При утворенні конденсату, перед використанням приладу почекайте 1 годину, щоб волога випарувалась. Конденсат на елементах не допускається. Не допускайте експлуатації апарату в запилених місцях.

- Не вмикайте пристрій, якщо температура всередині автомобіля вище або нижче норми. Перед включенням дочекайтеся, поки температура в салоні не стане нормальною. Діапазон робочих температур: від 0 ° до + 40 ° C. Конденсат на елементах не допускається.

- Щоб уникнути пошкоджень не піддавайте ресивер впливу прямих сонячних променів, теплового випромінювання або потоків гарячого повітря.

- З метою зниження ризику загоряння пристрою або ураження електричним струмом використовуйте тільки рекомендовані  комплектуючі.

- Щоб уникнути нещасного випадку не намагайтеся розібрати пристрій. Не переробляйте і не ремонтуйте прилад самостійно. Це може викликати серйозні поломки і знімає гарантію на безкоштовний ремонт апарату. Ремонт повинен проводитися тільки в спеціалізованих авторизованих сервісних центрах.

Транспортування, зберігання та реалізація

У разі різких перепадів температури або вологості всередині пристрою може утворитися конденсат, що може привести до короткого замикання. Витримайте пристрій перед використанням при кімнатній температурі  протягом 2-х годин.

Використовуйте заводську упаковку для захисту пристрою від бруду, ударів, подряпин і пошкоджень при транспортуванні.

Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Не ставте прилад поблизу джерел тепла або опалення. Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці.

Дотримуйтесь температурного режиму від -20 ° С до + 50 ° С.

РК-екран

Натискайте акуратно на сенсорний РК екран, так щоб не спотворити зображення або, щоб не порушити нормальну роботу пристрою. Зображення може стати нечітким, або РК-екран може бути пошкоджений.

Очищення передньої панелі і РК-екрану

- Очищуйте РК-екран злегка зволоженою м'якою тканиною.

- Не використовуйте такі засоби, як бензин, розчинник, спеціальні засоби або антистатичні розпилювачі.

- Не використовуйте спирт для очищення екрану.

Якщо автомобіль був припаркований в холодному або жаркому місці, то зображення на дисплеї може бути не чітким. Це не свідчить про несправність програвача. Після того, як температура в салоні автомобіля повернеться до нормальної, зображення стане чітким.

USB / SD

Відтворення MP3 файлів з USB накопичувачів (флеш-пам'ять)

1. Підтримка карт пам'яті microSD. Підтримуються карти максимальним об'ємом: microSD - 8Гб.

Примітка:

a) У зв'язку з постійним удосконалювання виробниками конструкції і протоколів обміну карт пам'яті серії microSD з іншими пристроями, не гарантується повна сумісність програвача з усіма картами microSD.

b) Обсяг підтримуваної картки залежить від фірми-виробника.

2. Підтримка USB флеш-карти. Макси- мальний обсяг USB флеш-карти - 8 Гб.

Примітка:

Не всі USB пристрої можуть бути сумісні з даними апаратом, так як в даний час існує велика кількість стандартів роботи USB- пристроїв (USB-контролерів) різних виробників, які значно відрізняються один від одного. Рекомендується підбирати USB-пристрої відповідно до технічних характеристик цього програвача.

Не гарантується коректна і повна підтримка формату USB 2.0. (USB 2.0 може відтворюватися зі швидкістю USB 1.1).

3. Підтримка FAT12 / FAT16 / FAT32 / NTFS:

FAT 12/16 (підтримка 200 папок, 500 файлів),

FAT 32 (підтримка 200 папок, 500 файлів), NTFS.

4. Файл: 32 байта / Ім'я папки: 32 байта.

5. Тег (id3tag в форматі 1.0)

Ім'я / Виконавець / Альбом: 32 символу.

Примітка:

Чи не гарантується коректне і повне відображення id3tag в форматі 2.0.

6. Багатофункціональний картрідер не підтримується.

7. Підтримка зовнішніх жорстких дисків (USB HDD) не гарантована. Підтримувані файлові системи FAT, FAT 12/16/32 / NTFS.

Примітка:

При відтворенні файлів з USB / microSD накопичувачів рекомендований піковий бітрейт файлу не більше 150 кбайт / сек. Максимальний рекомендований розмір підтримуваного відео-файлу не більше 1, 5 Гб.

У зв'язку з різноманіттям форматів і налаштувань кодування відеофайлів використовуваних кодеків, пристрій може не відтворювати або некоректно відтворювати всі відеофайли. Максимальна роздільна здатність відеофайлу не більше 720P.

УПРАВЛІННЯ МР3 ВІДТВОРЕННЯМ

Примітка:

- МР3 це скорочена форма від MPEG Audio Layer 3 і відноситься до стандарту технології стиснення звуку.

- Можливе відтворення МР3 файлів на USB / microSD носіях.

- Цей пристрій сумісний зі МР3 файлами, які записані в сумісному форматі з ISO 9660. Однак цей пристрій не підтримує МР3 дані, записані методом пакетного запису (Packet Write).

- Цей пристрій не сумісний з МР3 файлами, які мають розширення файлу, що відрізняється від «.mp3».

- Якщо пристрій програє не МР3 файл, який має розширення «.mp3», то можливе виникнення шумів.

- Максимальна кількість рівнів директорії: 5, включаючи кореневу директорію.

- Даний пристрій може не відтворювати доріжки в послідовному порядку.

- Не рекомендується використовувати носії інформації USB/ microSD, на яких одночасно знаходяться файли з різним розширенням (файли різного типу – аудіо, відео, файли, що використовуються), в іншому випадку знадобиться тривалий час для початку відтворення МР3 файлів або можлива відмова відтворення.

- При відтворенні диску зі швидкістю  8 Кбіт/сек або «VBR» (Змінна швидкість передачі бітів), пройдений час відтворення, відображений на дисплеї, невірний, а також можлива некоректна робота функції ознайомчого відтворення.

- Відтворення ID3 з форматом WWA (формат стиснення музикальних даних, створений Microsoft Corporation) не гарантується, оскільки це залежить від версій ID3 тегів.

- Для отримання високої якості звуку рекомендується перетворювати МР3 файли з частотою 44,1кГц і фіксованим бітрейтом 128 кбіт/сек.

- Для ISO 9660  - максимально допустима ємність вкладених папок: 5, включно з кореневою директорією (папку).

- Найменування альбому або композиції може містити до 16 символів. Необхідна підтримка функцій ID3TAG версія 1.х.

- Пам`ятайте, що виріб може не відтворювати треки в тому порядку, в якому вони записані на носії.

УСТАНОВКА

Перед початком установки

Від`єднайте «-» дріт акумулятора. Проконсультуйтесь з кваліфікованим спеціалістом, як це правильно зробити.

Не встановлюйте програвач там, де він наражається високим температурам, наприклад, від прямих сонячних променів, або, де присутні пил, бруд або великі вібрації.

При підключенні дроту системи запалювання, акумуляторного дроту або дроту заземлення, обов`язково використовуйте спеціальні автомобільні кабелі або кабелі з перетином 0,75 м (18 g) для запобігання падіння напруги.

Процедура установки:

- 1.Зніміть два транспортованих гвинти перед установкою (при наявності).

- 2.Приєднайте всі дроти і кабелі до відповідних роз`ємів.

- 3.Приєднайте дріт антени.

- 4.За необхідністю закріпіть на корпусі установочні кронштейни (в комплекті не поставляються) і потім установіть прилад в автомобілі за допомогою гвинтів.

- 5.За необхідністю використовуйте тільки установочні гвинти, які поставляються в комплекті до Вашого автомобіля.

З`ЄДНАННЯ

Опис приєднаних дротів ручного гальма

- Ручне гальмо

- Перемикач ручного гальма (всередині машини)

- Дріт ручного гальма (рожевий)

- До металевої частини або корпусу автомобіля

Примітка:

Після приєднання ручного гальма, відео на додатковому моніторі передньої панелі буде відтворюватися лише після зупинки або увімкнення ручного гальма.

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ НА ПЕРЕДНІЙ ПАНЕЛІ

- ІЧ приймач сигналів з пульту ДУ

- Мікрофон Bluetooth

- …Кнопка переходу в головне меню

- Кнопка вимкнення звуку

- ►‖ Кнопка початку відтворення / призупинки відтворення

- Роз`єм для підключення карти пам`яті

microSD

- Енкодер

- Кнопка  включення/вимкнення апарату:

В режимі вимкненого живлення корокто натисніть на дану кнопку, щоб увімкнути аппарат, тривале натиснення кнопки (3 сек)

- Кнопка управління рівнем гучності: в режимі включеного живлення, корокто натисніть на дану кнопку для перемикання режимів роботи

- USB роз`єм

- Роз`єм AUX IN

- RES Кнопка ініціалізації системи (скидання)

ПУЛЬТ ДУ

- MUTE Кнопка включення/вимнкення апарату / Кнопка вимкнення звуку

- SRC Завершення виклику в режимі Bluetooth / Кнопка перемикання режимів роботи

- Кнопка початку відтворення /призупинки відтворення

- BAND Початок дзвінка в режимі Bluetooth / Кнопка вибору діапазону радіо

- Кнопка налаштування на станції/переходу до наступної доріжки

- Кнопка налаштування на станції/переходу до попередньої доріжки

- AMS Кнопка автоматичного налаштування і запам`ятовування радіостанцій

- VOL2 Кнопка зменшення гучності

- VOL1 Кнопка збільшення гучності

- AUDIO/0 Кнопка вибору мови звукового супроводу/Кнопка з цифрою 0

- A.V.P

- MENU Кнопка переходу в головне меню

- 1-9 Кнопки с цифрами

- RPT Кнопка повторного відтворення

- INT Кнопка ознайомчого відтворення

- SUB-T Кнопка вибору субтитрів

Заміна батаре5йок в пульті ДУ

1. Перед використанням пульта дистанційного управління  в перший раз, витягніть батарейку з пульта дистанційного управління у напрямку, вказаному стрілкою.

2. Вийміть батарейку з пульта дистанційного управління у напрямку, вказаному стрілкою.

З. Замініть старі батарейки на нові батарейки, «+» полярністю вгору. Помістіть батарейку в початкове положення в пульті ДУ.

Примітка:

1. Неправильне використання батарейки може призвести до надмірного  нагріванню або вибуху, тобто привести до травми або стати причиною пожежі.

2. Розряджені батарейки можуть протекти, що істотно пошкодить  пульт дистанційного управління. (Термін служби батарейки складає 6 місяців при кімнатній температурі).

З. Не розряджайте батарейку

4. Не кидайте батарейку у вогонь.

5. Щоб уникнути нещасних  випадків, зберігайте батарейки у недоступному для дітей місці.

# ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Головне меню

У головному меню можна вибрати режими роботи:

Переключення в режим РАДІО  Переключення в режим USB  Переключення в режим SD

Переключення в режим Bluetooth

Переключення в режим підключення смартфону до екрану пристрою

Переключення в режим роботи зовнішнього джерела сигналу

А також провести налаштування:

Зміни фону меню

Переключення в режим основних налаштувань

МЕНЮ ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть кнопку НАЛАШТУВАННЯ для переходу в розділ системних налаштувань

Мова

Вибір мови меню.

Звук

BASS – Налаштування тембру низьких частот

TREBLE – Налаштування тембру високих частот

BALANCE – Налаштування балансу між правими і лівими гучномовцями

FADER – Налаштування між передніми і задніми гучномовцями

EQ – Налаштування еквалайзеру (POP / ROCK / CLASSIC / JAZZ / OFF)

Радіо

Зона прийому радіо.

Дата і час

Налаштування дати та часу, а також формату відображення часу  – 12/24 години.

Інші

Режим парковки – Включення/вимкнення можливості відтворення відео під час руху

## Оновлення ПЗ

## Скидання налаштувань

Підсвічування – Вибір кольору підсвічування елементів управління пристрою (доступно 8 варіантів).

## Системна інформація

Кнопки управління

Меню налаштувань сполучення пульта рульового управління і пристрою.

В даному меню Ви можете налаштувати управління наступними функціями: регулювання рівня гучності, вимкнення звуку, перехід до попереднього / наступного треку, вибір режиму роботи, включення / вимикання ресивера, перехід до наступної / попередньої радіостанції, прийом вхідних дзвінків, ініціалізація системи (скидання).

Введіть кнопку, яку необхідно встановити на рульовому пульті ДУ. Натисніть на кнопку OK підтвердження установки. Таким чином, ви можете встановити інші необхідні Вам кнопки на рульовому пульті ДУ.

Якщо Вам необхідно скасувати налаштування кнопок на рульовому пульті ДУ - натисніть кнопку СКИДАННЯ.

Увага!

Підключення апарату можливе тільки до кнопок рульового управління резистивного типу.

Екран

Налаштування рівня яскравості, контрасності, насиченості, відтінку.

Фон меню

Зміна фону меню.

МЕНЮ РАДІО

BAND Вибір частотного діапазону ыбор частотного диапазона FM1, FM2 , FM3

- Переключение LOCAL/DX

Ознайомче відтворення всіх радіостанцій, збережених в пам`яті пристрою

…. Пошук найближчих радіостанцій вниз по чстотному діапазону

…. Пошук найближчих радіостанцій вверх по частотному діапазону

Переключення МОНО/СТЕРЕО

OO   Ручне налаштування вниз по частотному діапазону

PP   Ручне налаштування вверх по частотному діапазону

ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОФАЙЛІВ І МУЗИКАЛЬНИХ ФАЙЛІВ

Встановіть в пристрій мультимедійний носій (USB або карту пам'яті microSD) - відтворення почнеться автоматично або перейдіть в головне меню і натисніть відповідну іконку.

Для переходу в кореневе меню USB носія (карти пам`яті) натисніть кнопку  в правому верхньому кутку дисплею

- Відтворення музикальних файлів

Відтворення відеофайлів

Відтворення файлів зображення

Відтворення музикальних файлів

…Перехід до попереднього файлу

… Пауза

… Перехід до наступного файлу

Відторення в довільному порядку

Повторне відтворення

Відтворення відеофайлів

…Перехід до попереднього файлу

… Пауза

…Перехід до наступного файлу

- Вибір мови звукового супроводу

Вибір мови субтитрів

Кнопка активації відеовиходу. Для підключення додаткового монітора, запустіть на пристрої відтворення відеофайлу і натисніть кнопку. У режимі роботи відеовиходу, основний дисплей пристрою неактивний

НАЛАШТУВАННЯ BLUETOOTH

Натисніть Bluetooth в меню пристрою для переходу в меню управління Bluetooth. Увімкніть Bluetoothна телефону і виконайте пошук пристрою Mystery.

Увага!

У зв'язку з різноманіттям модулів Bluetooth, що встановлюються в мобільні пристрої, і програмного забезпечення - НЕ гарантується підключення автомагнітоли до всіх мобільних пристроїв, повне і коректне функціонування всіх функцій Bluetooth.

Меню набору номеру

… Цифрова клавіатура

Список викликів

Телефонна книга

Відтворення музикальних файлів зі смартфону

Кнопка виклику

Під час здійснення телефонного виклику використовуйте кнопки   для переключення звуку на динаміки автомобіля і назад на динаміки телефону.

Для відтворення звукових файлів зі смартфона в динаміках автомобіля, виберіть потрібний файл і запустіть його на смартфоні. Ви також можете керувати відтворенням файлів на екрані пристрою.

ПІДКЛЮЧЕННЯ СМАРТФОНА / ФУНКЦІЯ PHONELINK (MIRRORLINK)

Підключіть смартфон за допомогою кабелю до USB роз'єму пристрою і натисніть кнопку PHONELINK в Головному меню пристрою.

З'єднання відбудеться автоматично, і на екрані пристрою з'явиться екран смартфона, або на екрані смартфона може з'явитися запит на підключення.

Увага!

Ця функція підтримується для пристроїв з версією Android 6.0 вище.

Використовуваний кабель повинен підтримувати передачу даних, а не тільки використовуватися для заряду пристрою.

Не гарантується підтримка всіх моделей смартфонів через особливості і налаштувань використовуваного програмного забезпечення.

Головне меню Android (робочий стіл) відображається тільки вертикально.

Для підключення функції може знадобитися установка додаткового программного забезпечення.

Для підключення необхідне включення в смартфоні функції USB debugging. Зазвичай дана функція на знаходиться в прихованому розділі «Режим розробника». Доступ в данний розділ відрізняється в різних моделях смартфонів.

При відтворенні на смартфоні відеофайлу для передачі звукового потоку вимагається підключення Bluetooth.

# ОСНОВНІ НЕПОЛАДКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Несправність | Причина | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| Аппарат не вмикається | Перегорів запобіжник Неправильно виконані під'єднання | Замініть запобіжник Під`єднайте апарат правильно |
| Аппарат включений, не має звуку | Динаміки під'єднані невірно Один або кілька дротів динаміка оголені і торкаються інших дротів або корпусу або переплутані з іншими динаміками | Перевірте правильність під`єднань Перевірте розташування дротів динаміка |
| Перегорів запобіжник | Жовтий або червоний дріт торкається корпусу Дріт динаміка торкається корпусу Неправильний номінал запобіжника | Перевірте дріт Перевірте дріт Установіть потрібний номінал запобіжника |
| Немає зображення, але є звук | Гальмо стоянки не активовано або не підключений дріт ручного гальма | Увімкніть ручне гальмо |
| Пульт ДУ не працює | Прямі сонячні промені утворюють перешкоди для ІК датчика У пульті немає батарейок або вони вийшли з ладу | Уникайте прямих сонячних променів Вставте батарейки |

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні

Напруга живлення: ....................................................................... 12 B, заземлення на мінус

Максимальна вихідна потужність: .......................................................... 4х50Вт (при     14,4В)

Розміри корпусу апарату (Ш х В х Г): .......................................................... 178 х 130 х 100 мм

Відео

Формат екрану: ...................................................................................................................16:9, 4:3,

Рівень відеовиходу: .............................................................................................. 1,0+- 0,2 Vp-p

Опір навантаження: ....................................................................................................... 75Ом

Аудіо

Аудіо вихід(аналогове аудіо): ................................................................................................ 2В

Частотна характеристика: ...................................................................................... 20 Гц – 20 кГц

Співвідношення сигнал/шум: .................................................................................................... 60 дБ

Розділення: ............................................................................................................................ 50 дБ

Радіоприймач FM

Діапазон частот: ....................................................................................... 87,5-108 МГц (Європа)

.......................................................................................................................87,5-107,9 МГц (США)

ПЧ ....................................................................................................................................... 10,7 МГц

АМ

Діапазон прийнятих частот: .............................................................................. 522 - 1620 кГц

Примітка:

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу НЕ ПРИЗНАЧЕНА для вторинної упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров'ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів у відповідності до правил по утилізації відходів в вашому регіоні.

Термін служби - 5 років, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності з даною інструкцією з експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Єдина довідкова служба:

тел.044-227-07-12

service@mystery.ua

Додаткову інформацію про гарантійний та після гарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання виробу або на сайті www.mystery.ua

Виробник: МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,Ту Чайначем Ексчейндж Скуере,

338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

Зроблено в Китаї

Не містить шкідливих речовин.

Гарантійний термін: 1 рік

Дата виготовлення: 07.2019 р