ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПИЛОСОС

MVC-1126

- Потужність 1800 Вт

- Прозорий пилозбірник

- Гіппоалергенний НЕРА  фільтр

- Телескопічна трубка

- Автоматичне змотування мережевого дроту

- Ножний вимикач

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою MYSTERY.

Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені у відповідності з високими вимогами до якості та функціональності. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нашої продукції.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте дану Інструкцію, яка містить важливу інформацію, що стосується Вашої безпеки, а також  рекомендації з правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть дану Інструкцію, використовуйте її в якості довідкового матеріалу при подальшому використанні приладу.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Переконайтеся в тому, що вказані на приладі потужність споживання і напруга живлення відвовідають параметрам використовуваної електромережі.

2. Якщо насадка, телескопічна трубка, шланг або отвір для установки шлангу засмітилися, негайно вимкніть пилосос від електромережі, видаліть сміття та знову увімкніть пилосос.

3. Завжди вимикайте прилад від електромережі по закінченню експлуатації, перед його чищенням, а також, якщо Ви його не використовуєте.

4. Забороняється використовувати пилосос без пилозбірника і фільтра.

5. Забороняється викорстовувати прилад поза приміщенням. Використовувати тільки в жилих зонах.

6. Ніколи не залишайте включений пилосос без нагляду.

7. Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу  знаходяться діти і / або особи з обмеженими можливостями.

8. Зберігайте пилосос в недоступному для дітей місці.

9. Даний прилад призначений лише для побутового використання. Для використання в комерційних або промислових цілях прилад не призначений.

10. Забороняється використовувати несправний прилад, в тому числі з пошкодженим мережевим дротом і / або вилкою.  Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.  При виникненні несправностей звертайтеся в авторизований сервісний центр.

11. Забороняєтья користуватися пилососом під час прибирання:

- гострих предметів (голки, канцелярські ножі, скріпки та ін..)

- рідин

- гарячої або охолодженої золи, недопалків та ін..

- дрібнодисперсного пилу, наприклад, від штукатурки, бетону, муки або золи.

Все це може призвести до серйозних ушкоджень двигуна, які не потрапляються під дію гарантії.

12. Поряд з кришкою фільтра забороняється ставити будь-які предмети, що перешкоджають вільному потоку повітря.

13. Не використовуйте пилосос поблизу джерел тепла (наприклад, радіаторів або печі).

14. Використання аксесуарів, що не входять в комплект приладу, можуть призвести до його поломки або втрати гарантії на прилад.

15. Перевезення та реалізацію приладу здійснюйте в заводській упаковці, що оберігає його від пошкоджень під час транспортування.

16. Упакований прилад можна транспортувати всіма видами закритого транспорту при температурі не нижче мінус 20 ˚С при захисті його від прямого впливу атмосферних опадів, пилу та механічних ушкоджень.

17. Прилад зібраний з сучасних та безпечних матеріалів. По закінченню терміну служби, для уникнення можливої шкоди для життя, здоров`я споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів у відповідності з правилами по утилізації у вашому регіоні.

Транспортування, зберішання та реалізація

- У випадку різких перепадів температури або вологості всередині пристрою може утворитися конденсат, що може привести до короткого замикання. Витримайте прилад перед використанням при кімнатній температурі протягом 2-х годин.

- Використовуйте заводську упаковку для захисту приладу від бруду, ударів, подряпин і пошкоджень при транспортуванні.

- Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

- Не ставте прилад поблизу джерел тепла або опалення.

- Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці.

- Дотримуйтесь температурного режиму від -20˚ с до +50˚ c.

ОПИС ПРИЛАДУ

- Отвори для установки шлангу

- Пилосбірник

з.   Кнопка від`єднання пилозбірника

- Кнопка включення / виключення

- Кнопка змотування шнура живлення

- Всмоктуючий шланг

- Телескопічна трубка

- Насадка для чищення меблів, щілин

- Насадка для очищення підлоги / килимів

- Кнопка фіксації шлангу

# ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

- Вставте всмоктуючий шланг в отвір для установки шлангу – при правильній установці прозвучить клацання. Для від`єднання шлангу натисніть на кнопки фіксації шлангу і потягніть шланг на себе.

- Під`єднайте телескопічну трубку до рукоятки шлангу.

З. Установіть необхідну довжину телескопічної трубки. Для цього натисніть на кнопку фіксації телескопічної трубки і витягніть трубку на необхідну довжину.

- Установіть на телескопічну трубку потрібну вам насадку (насадку для очищення підлоги / килиму, насадку для чищення меблів / щілин).

.

- Витягніть дріт  живлення на необхідну довжину і підключіть прилад до електромережі.

Жовта відмітка на дроті відповідає його оптимальній довжині, а червона – максимальній, далі якої дріт витягувати не можна. Для змотування дроту живлення натисніть на відповідну кнопку, при цьому притримуйте дріт для уникнення його скручування та пошкодження.

# ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

# 1.Увімкніть пилосос, натиснувши на кнопку включення / виключення. Прилад увімкнеться і почне працювати.

# Увага!

# Для уникнення перегрівання двигуна пилососа не використовуйте прилад безперервно         більше 30 хвилин і обов’язково робіть перерву не менше 15 хвилин.

# Ніколи не використовуйте пилосос без встановленого в нього пило збірника.

# Забороняється використовувати пилосос без встановлених в нього фільтрів.

# 2.По закінченню експлуатації приладу, вимкніть його, натиснувши на кнопку включення / виключення і відключіть його від електромережі.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

## При зниженні сили всмоктування слід  видалити сміття з пилозбірника. Для цього:

## 1.Відключіть прилад від електромережі.

## 2.Витягніть пилозбірник, натиснувши на кнопку від`єднання пилозбірника (3).

## 3.Тримаючи полозбірник над корзиною для сміття, натисніть на ньому кнопку відкриття нижньої кришки пилозбірника і витрусіть сміття.

## 4.Закрийте нижню кришку пилозбірника і установіть її назад в пилосос.

## ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

- Витягніть з пилососа пилозбірник, натиснувши на ньому кнопку від`єднання пилозбірника.

- Тримаючи полозбірник над корзиною для сміття, натисніть на ньому кнопку відкриття нижньої кришки пилозбірника і витрусіть сміття.

З.  Витягніть вхідний фільтр і промийте його під струменем води, висушіть і потім установіть на місце.

4.    Витягніть вихідний фільтр і акуратно втягніть з нього накопичений пил.

Увага!

- Забороняється проводити чищення фільтру в посудомиючій машині!

- При чищенні фільтру забороняється використовувати будь-які миючі засоби!

- При сильому забрудненні фільтру або його поломки рекомендується замінити його на новий фільтр.

Рекомендуєься проводити чищення фільтру декілька разів на місяць по мірі забруднення.

### ОСНОВІН ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.......................... ...... ........................... ........... ........................ ........... MVC--1126 Номінальна напруга живлення............... .............................................  220-240 В,  50 Гц

Максимальна  потужність... ...................................... ........ ............................ ..... ... .1800  Вт

Клас захисту............... ..... ............................   ....... ..........................  .. ..... .......................... ІІ

Примітка:

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

###### Прилад зібраний із сучасних та безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, для уникнення можливого заподіяння шкоди життю, здоров`ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад має бути утилізований окремо від побутових відходів у відповідності з правилами по утилізації відходів у вашому регіоні.

Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу НЕ призначена  для вторинної упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби – 5 років, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до цієї інструкції з експлуатації.

Виробник:

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,Ту Чайначем Ексчейндж Скуере,

338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

Зроблено в Китаї

# Text boxes

-·